## Slide 1: 의료 영상 분석을 위한 오픈소스 프레임워크
192992 이준연
2025-02-02
MONAI: An open-source framework for deep learning in healthcare
Notes: 지난 시간에 VoxelMorph를 다루면서 이게 파이토치 환경에서 미지원이라 전반적인 프레임워크를 못 보여줬던 한계가 있었는데요, 제가 마지막에 발표 마치기 전에 이를 극복한 파이토치 기반의 MONAI라는 프레임워크에 대해 잠깐 언급만 슬쩍 했었습니다.
이번 시간에는 이 프레임워크의 방법론에 대해 잠시 소개하고 실습 과제 하나를 통해 의료 이미지 정합을 다시 수행해 보았습니다.

## Slide 2: 목차
192992 이준연
2025-01-12
1
Introduction
2
Methods
3
Experiments
Notes: 예…목차는 일단 이와 같구요

## Slide 3
192992 이준연
1
Introduction
의료 분야에서의 AI 활용??
2025-02-02
목표) 질병의 탐지, 진단, 예후 예측 및 치료 개입
But, 상당히 많은 고려 사항….
AI 모델의 안전성, 재현 가능성, 견고성….
의료 데이터의 특수성!!
기하학적 특징, 생리학적 특징, 물리적 특성
특정 목적에 맞게끔 아키텍쳐 설계, 데이터 증강 및 훈련 메커니즘을 필요로…!!
Notes: 의료 데이터의 특수성: 기하학적 구조, 생리학적 특징, 물리적 특성….등
생리학적 특성이라 치면.. ex…. 혈액 검사 데이터 변환 시에는, 정상적인 수치 범위 고려 + X-ray Ct 이미지는 DICOM 형식 저장되고, 획득 프로토콜과 픽셀 강도, 단면 간 거리 등 메타데이터 포함!!
특정 목적에 맞게끔 아키텍쳐 설계, 데이터 증강 및 훈련 메커니즘을 필요로 하는데, 기존의 범용 프레임워크에서 의료 AI 모델을 개발하려면 이런 기능들을 새로 개발하고 테스트하고, 이로 인해 R&D 사이클이 길어지고 위험성이 증가되기 때문에 새로운 의료 AI 표준화 소프트웨어의 필요성이 대두되었습니다.

## Slide 4
192992 이준연
1
Introduction
MONAI(Medical Open Network for AI)
2025-02-02
PyTorch 기반의 의료 AI 딥러닝 프레임워크
목적별로 AI 모델 아키텍쳐, 변환, 유틸리티 기능 제공 => 의료 AI 모델의 개발 및 배포 지원!!
MONAI 프로젝트
MONAI Label: AI 기반 영상 라벨링 도구
MONAI Deploy: AI 모델 + 임상 Workflow
MONAI Education: 의료 AI 교육 패키지, 학습 자료 제공
“의료 AI 소프트웨어의 단일화된 표준화”
Notes: 네 놀랍게도 이 MONAI 프레임워크는 엔비디아 사에서 개발이 되었답니다 ㅎㅎ
여기서 제가 단일화라고 했는데, 왜냐고요?
원래는 NiftyNet, DLTk, DeepNuro 등의 각기 다양한 오픈소스 플랫폼 및 프로젝트가 독립적으로 개발되면서 의료 AI 소프트웨어가 단편화되었고, 개발 노력이 분산되고 코드 품질 저하, 연구 속도 둔화…등의 문제가 발생 ㅠㅠ
그리거 Pytorch 기반으로 구축된 프레임워크라, 기존 Pytorch랑 완전 유사한 인터페이스 + 사용 방식을 제공하였고, 파이토치의 기본 구조를 유지하면서도 사용자가 필요할 때 선택적으로 확장이 가능하게 했다.

## Slide 5
192992 이준연
1
Introduction
MONAI(Medical Open Network for AI)
2024-10-27
의료 AI 관련 학회 및 연구 커뮤니티와도 지속적으로 협력 및 지원중!!
Notes: MICCAI: 의료 영상처리 및 컴퓨터 보조 진단 연구가 main 주제!! 의료 AI 분야에서 상당히 power가 센 학회!!
ex) 의료 영상 segmentation, registration 등등
연구) AI를 활용한 질병 진단, CT, MRI 등등 의료 영상 분석, AI 기반 방사선 치료 최적화…등등
MIDL: 딥러닝을 활용한 의료 영상 처리 연구(즉, 전자가 진단 기술에 최적화인데 얘는 딥러닝 신경망 구조에 더 초점)
ex) SSL을 활용한 의료 영상 분석, Transformer 기반 의료 영상 모델, GAN을 활용한 의료 영상 데이터 증강….

## Slide 6
192992 이준연
2
Methods
2025-02-02
MONAI Core 주요 모듈 & 워크플로우 구성 요소
Notes: MONAI는 의료 AI 연구자들이 PyTorch 환경에서 쉽게 딥러닝 모델을 개발하고 실험할 수 있도록, 다양한 핵심 기능을 제공합니다. MONAI Core는 데이터 로딩, 변환, 손실 함수, 네트워크 구성, 최적화, 평가 지표 등을 포함하며, MONAI Workflows는 모델 학습 및 평가를 체계적으로 진행할 수 있도록 지원합니다. 이처럼 MONAI는 의료 AI 개발을 위한 포괄적인 프레임워크를 제공합니다.
monai.data: 데이터셋, 데이터 reader/writer 등등 합성 데이터 처리 ㄱㄱ
monai.losses: torch.nn.modules.loss 패턴 따르는 손실 함수 정의 모듈
monai.networks: 네트워크 정의, 네트워크 구성 요소, PyTorch 관련 유틸리티 포함
monai.transforms: 전처리 & 후처리 위한 데이터 변환 정의
monai.csrc: MONAI 핵심 파이썬 API 위한 C++/CUDA 확장 제공(쉽게 말하면, 고성능 병렬 연산을 하게끔 도와주는 거…in 대규모 의료 영상 데이터)
monai.visualize: 데이터 시각화
monai.metrics: 메트릭 추적 및 분석 도구
monai.optimizers: torch.optim 패턴 따르는 옵티마이저 클래스 포함

## Slide 7
192992 이준연
2
Methods
2025-02-02
1. 데이터셋 및 입출력 처리
의료 이미지: 일반 이미지와 달리, 메타데이터 사용!!
MetaTensor: 이미지 + 메타데이터 함께 저장 기능!!
확장된 데이터셋 기능!!
MedNISTDataset: 의료 영상 분류 데이터셋(실습용)
MSD: 10개의 의료 영상 분할 데이터셋
TciaDataset: 암 연구용!!
Notes: 일반 텐서는 픽셀 값만 저장하지만,
메타데이터: DICOM, NIfTI 포맷 -> 영상의 기하학적 정보, 해상도 등 포함
MetaTensor는 변환 적용 내역 저장으로, 랜덤 변환 추적이 가능하고 inverse transform을 지원하여 데이터 변환 후 원본 돌리기도 가능하다!!
MSD: Medical Segmentation Decathlon

## Slide 8
192992 이준연
2
Methods
2025-02-02
2. 데이터 변환(Compose) 및 증강 기능
의료 영상 특성 상 고차원적 구조를 가지므로, 전문적인 입/출력, 전처리 및 증강이 필요!! (reproducibility 강조)
주요 변환 기능?
  Orientation: 특정 축 방향 변환
  RandGaussianNoise: 이미지 강도 변형
  Affine 변환
  Elastic Deformation
  NormalizeIntensity
Notes: Elastic: 탄성 변환
NormalizeIntensity: 이미지 강도를 평균과 표준편차 기준으로 정규화!!
RandGaussianNoise: 이미지 강도 변형
결국 이 슬라이드에서 말하고 싶은 건, MONAI는 의료 영상에 특화된 전처리 및 증강 기법들을 제공함으로서, 그리고 이들을 적절히 조화롭게 사용하여 최적화된 의료 데이터 처리 파이프라인을 구현한다는 것입니다.

## Slide 9
192992 이준연
2
Methods
2025-02-02
2. 데이터 변환 및 증강 기능
그리고, 촬영 장비의 물리적 특성을 고려한 변환…이제 제일 중요!!
  ex) MRI 데이터의 경우….k-space에 기록
    자기장, 라디오파 이용 스캔 -> 퓨리에 변환 후 MRI 영상 생성
그리고, 가역적 변환 기능!!
  공간적 일관성 유지하여 보다 쉬운 데이터 변환 + 복원 가능
Notes: 사실 촬영 장비의 물리적 특성 고려가 가장 중요한데요 예를 들어서 MRI 영상 데이터를 보시죠.
MRI 영상 데이터 얘는 자기장이나 라디오파를 이용하여 신체 내 각종 기관들을 촬영을 하는데요 이렇게 촬ㅇㅇ을 마치고 퓨리에 변환 후 MRI 영상 데이터를 생성하는 이런 구조라고 합니다.
MRI 기록되는 k-space
중심부: 영상의 전체적인 윤곽
외곽: 세부적인 디테일(texture)
의료 영상 품질 개선 or 데이터 증강 시, k-space를 직접 수정하거나 변환하는 경우가 많다!!
가역적 변환이 유용한 case
데이터 증강 적용
서로 다른 변환 데이터에서도 일관된 출력을 내야할 때
추론된 이미지를 원래 기하학적 구조를 유지한 채 저장

## Slide 10
192992 이준연
2
Methods
2025-02-02
3. 네트워크 아키텍쳐
주요 네트워크?
UNet: 가장 대중적인 의료 영상 분할 모델
SwinUNETR: 트랜스포머 기반 3D 분할 모델
GlobalNet: 의료 영상 정합 모델
DenseNet: 의료 영상 분류 모델
Notes: -(1): 참조 구현
- 기존 딥러닝 모델(ex. ResNet, Efficientnet, Transformer 기반 net) 기반으로 공식 설정 유지!!
-(2): 범용 네트워크 - 기존 아키텍쳐 네트워크의 확장 + 재사용성 극대화!!
- 입/출력 차원, 내부 layer 수 등등 설정 가능!!

## Slide 11
192992 이준연
2
Methods
2025-02-02
3. 네트워크 아키텍쳐
가장 대중적인 U-Net만 봐도…
다차원 입력 지원
입력 Layer 깊이 조정 가능
다양한 블록 구조의 선택 가능 -Conv-Norm-Dropout-Activation 이 기본값!!
Residual Unit 또는 다양한 층 조합으로 변경 가능
다운샘플링 설정 가능
ex) stride=(2, 2, 2, 2) => 4개 인코딩 레이어에서 입력을 매번 절반 크기로!!
Notes: 다차원 입력 데이터 3D 영상 처리: CT, MRI
2D 영상 처리: X-ray 데이터
그리고 U-Net은 특성상 인코더-디코더 구조 내에 또 여러 개의 컨볼루션, 정규화, 맥스풀링 등등 다양한 레이어 층으로 구성!!
또한 이 레이어의 구성을 이 MONAI를 통해서 또 바꿀 수가 있습니다!!
또 다운샘플링 레이트 역시 수정이 가능…..

## Slide 12
192992 이준연
2
Methods
2025-02-02
4. 학습 & 평가 Workflow
Pytorch Ignite 기반!!(학습 과정 자동화 + 모델 성능 평가)
  학습 & 평가 과정의 자동화
  이벤트 핸들러(ex. 학습률 스케줄링, Early Stopping…)
  분산 학습
    파이토치 DDP(DistributedDataParallel) 호환
    Horovod, XLA, SLURM 등과 호환되어 멀티 GPU 학습
  다양한 내장 유틸리티
    logging: 학습 진행 상황(TensorBoard, WandB 연동 가능)
    metric calculation: 정확도, Dice score 등 메트릭 계산!!
Notes: 일단 Ignite가 뭐냐면…. 파이토치 기반의 고수준 훈련 및 평가 라이브러리!!
빠르게 프로토타이핑 + 학습 루프의 자동화….
기능
학습&평가 과정 자동화
이벤트 핸들러 지원(학습률 스케줄링, 체크포인트 저장, 조기 종료)
분산 학습 지원
다양한 내장 유틸리티(체크포인트 핸들러, 메트릭, 로깅 등등)

## Slide 13
192992 이준연
3
Experiments
2025-01-12
Segmentation, Classification, Registration 등등 다양한 task에 적용!!
ex) 2D 의료 이미지 정합(with MONAI) https://colab.research.google.com/drive/1TR0KaRtW8Na854z_XhIGN2OnUQfhynSN#scrollTo=Tf0Zw66eQg8S
Notes: 네 사실 논문에는 실험 데이터 어떤 거 쓰고 정확도가 어찌 나왔다 등 장황하게 결과가 나와있지만, 저는 이 중에서 하나만 직접 실행에 옮겨보고자 하여, 지난 발표때 다뤘던 2D 의료 이미지 정합을 이제 파이토치 환경에서 본격적으로 수행하기 위해 MONAI 프레임워크를 통해 따로 task를 수행해 보았습니다.

## Slide 14: 감사합니다.
192992 이준연
2025-01-12